## Slide 1: Bluetooth
Cos’è e come usarlo in un dispositivo Android

## Slide 2: Cos’è il Bluetooth?
Bluetooth (spesso abbreviato in BT) è uno standard tecnico-industriale di trasmissione dati per reti personali senza fili (WPAN: Wireless Personal Area Network)
Fornisce un metodo standard, economico e sicuro per scambiare informazioni tra dispositivi diversi attraverso una frequenza radio sicura a corto raggio in grado di ricercare i dispositivi coperti dal segnale radio entro un raggio di qualche decina di metri mettendoli in comunicazione tra loro

## Slide 3: Android e il Bluetooth
Android offre delle API per la gestione della comunicazione Bluetooth garantendo determinati servizi:
  Ricerca di dispositivi Bluetooth attivi
  Query per trovare dispositivi accoppiati (paired)
  Stabilire canali tramite il protocollo RFCOMM
  Connettersi ad altri dispositivi tramite un servizio di discovery
  Trasferire dati da un dispositivo ad un altro
  Gestire più connessioni

## Slide 4: Pairing in a nutshell
Un dispositivo rilevabile si rende disponibile per le richieste di connessione in arrivo
Un altro dispositivo trova il dispositivo rilevabile mediante un processo di discovery
accetta la richiesta di associazione, i due dispositivi completano un processo di collegamento in cui scambiano le chiavi di sicurezza
Affinché due dispositivi abilitati al Bluetooth possano comunicare e trasferirsi dati devono prima creare un canale di comunicazione tramite il processo di pairing

## Slide 5: PERMESSI
BLUETOOTH
ACCESS_FINE_LOCATION
BLUETOOTH_ADMIN
Le Android API per il Bluetooth richiedono l’utilizzo di alcuni permessi da dichiarare nel file mainfest.xml

## Slide 6: Permessi: BLUETOOTH
È il permesso utilizzato per eseguire qualsiasi comunicazione Bluetooth, come richiedere una connessione, accettare una connessione e trasferire dati
Disponibile sin dall’API level 1, ha un livello di protezione di sicurezza classificato come normale
Basta la dichiarazione nel file manifest.xml tramite la costante "android.permission.BLUETOOTH"

## Slide 7: Permessi: ACCESS_FINE_LOCATION
È il permesso necessario affinché sia possibile utilizzare una scansione Bluetooth per raccogliere informazioni sulla posizione dell'utente.
Queste informazioni possono provenire dai dispositivi dell'utente, nonché dai beacon Bluetooth in uso in luoghi come negozi e strutture di transito
Disponibile sin dall’API level 1, ha un livello di protezione di sicurezza classificato come pericoloso
Richiede sia la dichiarazione nel file manifest.xml tramite la costante "android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION", sia il consenso esplicito dell’utente all’interno dell’applicazione

## Slide 8: Permessi: BLUETOOTH_ADMIN
È il permesso utilizzato esclusivamente per la capacità di scoprire i dispositivi Bluetooth locali
Le altre abilità concesse da questa autorizzazione non devono essere utilizzate, a meno che l'applicazione non sia un "power manager" che modifica le impostazioni Bluetooth su richiesta dell'utente
Disponibile sin dall’API level 1, ha un livello di protezione di sicurezza classificato come normale
Basta la dichiarazione nel file manifest.xml tramite la costante "android.permission. BLUETOOTH_ADMIN "

## Slide 9: Connessione

## Slide 10: Il protocollo RCFOMM
Il protocollo Bluetooth RFCOMM è un semplice set di protocolli di trasporto, realizzato in aggiunta al protocollo L2CAP, che fornisce porte seriali RS-232 emulate (fino a sessanta connessioni simultanee a un dispositivo Bluetooth alla volta)
Il protocollo si basa sullo standard ETSI TS 07.10. RFCOMM è talvolta chiamato emulazione della porta seriale. Il profilo della porta seriale Bluetooth si basa su questo protocollo.
RFCOMM fornisce all'utente un flusso di dati semplice e affidabile, simile a TCP. Molte applicazioni Bluetooth utilizzano RFCOMM a causa del suo supporto diffuso e API disponibili pubblicamente sulla maggior parte dei sistemi operativi. Nello stack di protocollo, RFCOMM è associato a L2CAP.

## Slide 11: Connettere dispositivi
Per creare una connessione tra due dispositivi, è necessario implementare entrambi i meccanismi lato server e lato client poiché un dispositivo deve aprire un socket del server e l'altro deve iniziare la connessione utilizzando l'indirizzo MAC del dispositivo server
Il server riceve le informazioni sul socket quando viene accettata una connessione in entrata
Il client fornisce informazioni sul socket quando apre un canale RFCOMM sul server

## Slide 12: Connettere dispositivi: tecniche
Il server e il client sono considerati collegati tra loro quando ciascuno ha un BluetoothSocket collegato sullo stesso canale RFCOMM. A questo punto, ciascun dispositivo può ottenere flussi di input e output e può iniziare il trasferimento dei dati, che viene discusso nella sezione Gestione di una connessione
Una tecnica di implementazione consiste nel preparare automaticamente ogni dispositivo come server in modo che ogni dispositivo abbia un socket del server aperto e in ascolto delle connessioni. In questo caso, entrambi i dispositivi possono avviare una connessione con l'altro e diventare client
In alternativa, un dispositivo può ospitare esplicitamente la connessione e aprire un socket del server su richiesta e l'altro dispositivo avvia la connessione

## Slide 13: Connettere dispositivi: Note
Se i due dispositivi non sono stati precedentemente associati, il framework Android mostra automaticamente una notifica di richiesta di associazione o una finestra di dialogo all'utente durante la procedura di connessione. Pertanto, quando l'applicazione tenta di connettere i dispositivi, non è necessario preoccuparsi se i dispositivi sono associati o meno
Il tentativo di connessione RFCOMM viene bloccato fino a quando l'utente non ha accoppiato correttamente i due dispositivi e il tentativo fallisce se l'utente rifiuta l'associazione o se il processo di associazione fallisce o scade

## Slide 14: Connessione come server
Quando si desidera connettere due dispositivi, uno deve fungere da server tenendo un BluetoothServerSocket aperto
Lo scopo del socket del server è ascoltare le richieste di connessione in entrata e fornire un socket Bluetooth connesso dopo l'accettazione di una richiesta
Quando BluetoothSocket viene acquisito da BluetoothServerSocket, BluetoothServerSocket può e dovrebbe essere scartato, a meno che non si desideri che il dispositivo accetti più connessioni

## Slide 15: Connessione come server: Step 1
Si ottiene un BluetoothServerSocket chiamando listenUsingRfcommWithServiceRecord()
La stringa è un nome identificabile del tuo servizio, che il sistema scrive automaticamente in una nuova voce del database SDP (Service Discovery Protocol) sul dispositivo, Il nome è arbitrario e può essere semplicemente il nome dell'applicazione
L'identificatore univoco universale (UUID) è anche incluso nella voce SDP e costituisce la base per l'accordo di connessione con il dispositivo client. Cioè, quando il client tenta di connettersi con questo dispositivo, trasporta un UUID che identifica in modo univoco il servizio con cui desidera connettersi. Questi UUID devono corrispondere affinché la connessione venga accettata

## Slide 16: Connessione come server: UUID
Un UUID è un formato standardizzato a 128 bit per un ID stringa utilizzato per identificare in modo univoco le informazioni
Il punto di un UUID è che è abbastanza grande da poter selezionare qualsiasi ID casuale e non si scontra con nessun altro ID. In questo caso, viene utilizzato per identificare in modo univoco il servizio Bluetooth dell'applicazione
Per ottenere un UUID da utilizzare con l'applicazione, è possibile utilizzare uno dei molti generatori UUID casuali sul Web, quindi inizializzare un UUID con fromString(String)

## Slide 17: Connessione come server: il metodo accept()
Si inizia ad ascoltare le richieste di connessione chiamando accept ()
Questa è una chiamata bloccante: ritorna o una connessione o lancia un errore
Una connessione viene accettata solo quando un dispositivo remoto ha inviato una richiesta di connessione contenente un UUID che corrisponde a quello registrato con questo socket del server di ascolto
In caso di successo, accept() restituisce un BluetoothSocket collegato

## Slide 18: Connessione come server: Step 2
A meno che non si desideri accettare connessioni aggiuntive, chiamare close()
Questa chiamata al metodo rilascia il socket del server e tutte le sue risorse, ma non chiude il BluetoothSocket connesso che è stato restituito da accept()
A differenza di TCP/IP, RFCOMM consente un solo client connesso per canale alla volta, quindi nella maggior parte dei casi ha senso chiamare close() su BluetoothServerSocket immediatamente dopo aver accettato un socket connesso

## Slide 19: Connessione come server: Note
Poiché la chiamata accept() è una chiamata bloccante, non deve essere eseguita nel thread dell'interfaccia utente dell'attività principale in modo che l'applicazione possa ancora rispondere ad altre interazioni dell'utente
Di solito ha senso svolgere tutto il lavoro che coinvolge un BluetoothServerSocket o BluetoothSocket in un nuovo thread gestito dall'applicazione
Per interrompere una chiamata bloccante come accept (), si usa close () su BluetoothServerSocket o BluetoothSocket da un altro thread. Si noti che tutti i metodi su BluetoothServerSocket o BluetoothSocket sono thread-safe

## Slide 20: Connessione come Client
Per avviare una connessione con un dispositivo remoto che accetta connessioni su un socket server aperto, è innanzitutto necessario ottenere un oggetto BluetoothDevice che rappresenti il ​​dispositivo remoto
È quindi necessario utilizzare BluetoothDevice per acquisire un BluetoothSocket e avviare la connessione

## Slide 21: Connessione come Client: step 1
Utilizzando BluetoothDevice, si ottiene un BluetoothSocket chiamando il metodo createRfcommSocketToServiceRecord (UUID)
Questo metodo inizializza un oggetto BluetoothSocket che consente al client di connettersi a un dispositivo Bluetooth
L'UUID passato qui deve corrispondere all'UUID utilizzato dal dispositivo server quando ha chiamato hearUsingRfcommWithServiceRecord (String, UUID) per aprire BluetoothServerSocket
Per utilizzare un UUID corrispondente, codificare la stringa UUID nell'applicazione e quindi fare riferimento a esso sia dal server che dal codice client

## Slide 22: Connessione come Client: step 2
Si inizia la connessione chiamando connect(). Si noti che questo metodo è una chiamata bloccante
Dopo che un client chiama questo metodo, il sistema esegue una ricerca SDP per trovare il dispositivo remoto con l'UUID corrispondente
Se la ricerca ha esito positivo e il dispositivo remoto accetta la connessione, condivide il canale RFCOMM da utilizzare durante la connessione e viene restituito il metodo connect()
Se la connessione fallisce o se il metodo connect() scade (dopo circa 12 secondi), il metodo genera un'eccezione IOException

## Slide 23: Connessione come Client: note
Poiché connect() è una chiamata bloccante, è sempre necessario eseguire questa procedura di connessione in un thread separato dal thread dell'attività principale (UI)
È necessario chiamare sempre cancelDiscovery() per assicurarsi che il dispositivo non stia eseguendo il rilevamento del dispositivo prima di chiamare connect()
Se il rilevamento è in corso, il tentativo di connessione è notevolmente rallentato ed è più probabile che fallisca

## Slide 24: Gestione della connessione
Dopo aver collegato correttamente più dispositivi, ognuno ha un BluetoothSocket collegato, è possibile condividere informazioni tra dispositivi
Ottieni InputStream e OutputStream che gestiscono le trasmissioni attraverso il socket usando getInputStream () e getOutputStream (), rispettivamente
Leggi e scrivi i dati nei flussi usando read(byte []) e write(byte [])

## Slide 25: Gestione della connessione: nota
È buona norma usare un thread dedicato per leggere e scrivere sullo stream. Questo è importante perché entrambi i metodi read(byte []) e write(byte []) bloccano le chiamate
Il metodo read(byte []) si blocca fino a quando non c'è qualcosa da leggere dallo stream
Il metodo write(byte []) di solito non si blocca, ma può bloccare il controllo del flusso se il dispositivo remoto non sta chiamando read(byte []) abbastanza rapidamente e di conseguenza i buffer intermedi si riempiono